## Slide 1: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
분광분석학 일반(General Spectroscopy)
  분광기의 기계 장치(Instrumentation)
    광원(Light source)
    파장선택장치(Wavelength selector)
    시료장치(Sample holder)
    감지기(Detector)
    출력장치(Readout device)

## Slide 2: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
    연속광원(Continuous source): 주로 분자 흡수 분광, 형광 분석에 사용
      UV-deuterium lamp
      IR-globar
    선(단색)광원(Line source): 주로 원자흡수, 라만(Raman), 편광측정법(Polarimetry) 등에 사용
      Sodium vapor lamp
      Hollow cathode lamp

## Slide 3: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
    LASER (light amplification by stimulated emission of radiation) – 고감도 분광 측정, 순간 반응 속도 측정, 극미량 분석, 선택적 동위원소 반응 분석 등에 이용
      Raman
      Laser ablation
      Molecular absorption
http://www.phy.cuhk.edu.hk/phyworld/articles/laser/laser_e.html

## Slide 4: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
  파장선택장치
    필터(여과기) (Filter)
      간섭여과기(Interference filter)
      간섭쐐기(Interference wedge)
      흡수여과기(Absorption filter)
Interference wedge

## Slide 5: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
    단색기(Monochromator) – 주어진 범위 내에서 연속적으로 파장을 변화시킬 수 있음
      Grating monochromator
        투과형(transmission grating)
        반사형(reflection grating) – 가장 많이 사용됨
          Echellette grating
          Concave grating
          Hollographic grating
          Echelle grating
      Prism monochromator
        Cornu prism
        Littrow prism
      일반적인 단색기의 구성
        Slit – lens – mirror(monochromator) – lens - slit

## Slide 6
http://www.spectra-magic.de/E-Grating-BAS.htm

## Slide 7: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
    Grating과 Prism의 비교
 | Grating | Prism
λ selection | dispersion independent | dispersion dependent
scan | easy, entire λ | no
dispersion | better | worse
versatility | better (IR-UV) | no
stray | greater | lesser

## Slide 8: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
  감지기
    광감지기(photon detector): photovoltaic cell, phototube, photoconductivity detector, silicon diode detector
    다중채널광감지기(Multichannel photon detector)
    열감지기(heat detector)

## Slide 9: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
Beer의 법칙(Beer’s Law)
  A=log(P/Po)=abc
간섭(Interference)
  광학적 간섭(Spectral interference)
    시료 내의 분석종이 흡수 (발광)하는 파장과 같거나 유사한 파장을 다른 화학종이 흡수 (발광)할 때.  다른 파장 선택
    시료 내의 (또는 시료방 내의) 입자에 의한 산란 blank correction, radiation buffer 사용
    불완전 해리된 matrix에 의한 산란 two line correction method
  화학적 간섭(Chemical interference)
    Formation of compounds of low valatility (e.g. Ca--> CaSO4) releasing agent
    Dissociation equilibria
    Ionization in flames Ionization supressor